ПАСПОРТ

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС

1. Общие сведения о носилках

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС предназначены для перемещения больных или пострадавших ручным способом в узких и труднодоступных местах, Модификация «П» (плавающие) позволяет принять для транспортировки эвакуируемого с водной поверхности на борт плавательного средства. Модификация «В» (вертолетные) позволяет подъем с земли на борт вертолета лебедкой.

Носилки компактны в собранном виде, что облегчает доставку к месту назначения. Эвакуацию волоком и крепление к лебедке может осуществлять 1 человек.

Наличие четырех фиксирующих ремней позволяет надежно закрепить транспортируемого при его эвакуации  и перемещении в труднодоступных местах под любыми, допустимыми для его состояния, углами.

2. Модификация изделия

| № | Литера / Наименование | Толщина пластикового полотна, [мм] | Габариты в транспорти-ровочном чехле (в сложенном виде), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Т» / тактические | 2 | 900*250*250 | 5.7 |
| 2 | «К» / классические | 2 | 900*250*250 | 5.7 |
| 3 | «П» / плавающие | 3 | 900*400*400 | 12.5 |
| 4 | «В» / вертолетные | 4 | 900*300*300 | 9.8 |
| 5 | «ВП» / вертолетные плавающие | 4 | 900*400*400 | 14.9 |

2. Технические характеристики

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС работоспособны во всех климатических и географических зонах без ограничений  (в т.ч. и в условиях морского климата)

| Температурный диапазон применения, С | от -30 до +40 |
| --- | --- |
| Поверхность пластикового полотна, мм | 2500х870 |
| Вес эвакуируемого до, кг | 160 |

3. Комплектность (указать в последней колонке «+»-нужное или «-»-ненужное для данной модификации)

| № | Наименование | Кол-во | (указать нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пласиковое полотно носилок | 1 | + |
| 2 | Нижний бандаж для крепления «Паука» | 4 |  |
| 3 | Паук | 1 |  |
| 4 | Карабин для соединения половинок «Паука» | 1 |  |
| 5 | Поплавки (Плавающие цилиндры) | 2 |  |
| 6 | Ножной груз | 1 |  |
| 7 | Чехол транспортировочный | 1 | + |
| 8 | Паспорт | 1 | + |

4. Указание мер безопасности.

Перед использованием носилок прочтите Руководство по эксплуатации.

5.Эксплуатация и техническое обслуживание.

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС эксплуатируются в соответствии с руководством по эксплуатации и не требуют специального обслуживания.

6. Условия транспортировки и хранения

6.1 Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от механических воздействий, осадков и воздействия агрессивных сред.

6.2 Хранить изделие следует в чистом, сухом виде.

6.3 Очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой

6.4 Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при сушке и хранении.

6.5 Дезинфекцию носилок производят после очистки с помощью щетки, смоченной в 1-3 процентном растворе хлорамина.

6.6 Запрещается хранить изделие совместно с агрессивными химическими веществами.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации Многофункциональных спасательных носилок САМОСПАС составляет 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Срок хранения составляет 5 лет со дня продажи. С рекламацией покупатель должен обращаться в торговую организацию или непосредственно к изготовителю по адресу: 125363 Москва, Походный проезд, д.14-303.

Претензии принимаются при наличии Паспорта изделия с отметкой о дате продажи.

| МП | Дата изготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отметка ОТК |  |
|  | Дата продажи |  |

Производитель: ООО «САМОСПАС» | (495) 640-38-38 |  www.samospas.ru

Помните, что несоблюдение правил хранения и эксплуатации потенциально опасно для жизни пострадавшего!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.	 Правила эксплуатации при хранении.

1.1        Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при хранении.

1.2	 Храните носилки сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов.

1.3	 Оберегайте ленты и швы носилок от повреждений, не храните носилки вне транспортировочных чехлов.

1.4	 Перед применением носилок проведите осмотр ремней на предмет отсутствия повреждений.

1.5	 Очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой.

2.	 Порядок применения.

2.1	 Расстегнуть транспортировочный чехол и извлечь носилки.

2.2	 Развернуть носилки  и привести их в рабочее состояние.

2.3	 Установить носилки на горизонтальную поверхность, при этом концы фиксирующих ремней должны быть откинуты в стороны.

2.4	 Уложить пострадавшего на носилки и пристегнуть его фиксирующими ремнями защелкивая пряжки в замки. Регулировочными петлями сформировать необходимый изгиб упора для ног и защиты головы.

2.5	 Взявшись за ручки носилок, поднять и приступить к транспортировке. При переноске пострадавшего необходимо оберегать от толчков и ударов, способных ухудшить его физическое состояние.

2.6	 После завершения переноски, опустить носилки на горизонтальную поверхность и освободить фиксирующие ремни. Извлечь пострадавшего из носилок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать носилки:

-без предварительного осмотра,

-с видимыми дефектами, или с обнаруженными трещинами на пластиковом полотне,

-с разлохмаченными стропами ремней и неисправными пряжками,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-оставлять носилки с эвакуируемым без присмотра,

-транспортировать эвакуируемого без надёжной фиксации в носилках,

-использовать носилки не по назначению,

-самостоятельно оснащать «Пауком» и(или) поплавками модификации с литерой «Т» или «К».

|  | Назначение люверсов на полотне носилок О1 Для транспортировки волоком головой вперед (совместно с 1 левым и 1 правым) 1 (попарно левый и правый) Формирование изгиба для защиты головы 2 3 (левый и правый) Первый стяжной ремень 4 (попарно левый и правый) Первая транспор-тировочная руча (левая или правая, соответственно) 5 6 (левый и правый) Второй стяжной ремень 7 (левый и правый) Третий стяжной ремень 8 (попарно левый и правый) Вторая транспор-тировочная руча (левая или правая, соответственно) 9 10 (левый и правый) Четвертый стяжной ремень 11 (попарно левый и правый) Формирование изгиба упора ног 12 О2 Для транспортировки волоком ногами вперед (совместно с 11 левым и 11 правым) |
| --- | --- |
| Рис.1 |  |

ПАМЯТКА

крепления поплавков в модификациях «П» - плавающие  и «ВП» -вертолетные плавающие

|  | Крепление поплавков осуществляется … Перед помещением эвакуируемого в носилки или извлечения из них, замки пряжек верхних крепежных ремней расстегиваются и разводятся в стороны. Притапливая носилки собственным весом их заводят под эвакуируемого находящегося на плаву… |
| --- | --- |

крепления «Паука» в модификациях «В» - вертолетные и «ВП» -вертолетные плавающие

|  | Крепление «Паука» осуществляется к петлям нижних бандажей, предварительно помещенным с внешней, от эвакуируемого, стороны полотна и продетым в люверсы крепления стяжных ремней. Петли образуют по четыре точки крепления на каждой стороне носилок. Крепление усов каждой половины «Паука» осуществляется к своей стороне носилок. Сначала необходимо поочередно отсоединить нижнюю часть каждого уса от самоконтрящейся пряжки, произвести соединение в полусхватывающий узел (Рис.2) и восстановить первоначальное соединение в пряжке. Окончательная регулировка длины усов «Паука» осуществляется по месту, после помещения эвакуируемого в носилки, для придания ему горизонтального положения или желаемого угла наклона. Перед помещением эвакуируемого в носилки или извлечения из них, половинки «Паука» разводятся в стороны и не препятствуют действию. |
| --- | --- |
| Рис.2 |  |